## Slide 1: La verdad del agua en Guadalajara: alerta y lo que la población debe saber
Por Dr. Ing. José Arturo Gleason Espíndola
Profesor Investigador Titular B
Guadalajara, Jalisco, a 18 de marzo de 2026.
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

## Slide 2
P.B.
Chapala
Acueducto Calderón
L = 31 KM
Presa Calderón
(Construida 1991)
Río Santiago
Canal de Atequiza
Acueducto
Chapala-Guadalajara
L =42.6 km
(Construido en 1991)
LAGO DE CHAPALA
Presa
La Calera
Presa
El Ahogado
Presa Las Pintas
Laguna de Cajititlá
Zapopan
Guadalajara
Tonalá
Tlaquepaque
El Salto
L = 34 Km
PP3
PP2
PP1
PP4
Tlajomulco
L = 24 Km
L = 42.6 Km
Pozos Acuífero de Tesistán
( A )
Pozos Acuífero de Toluquilla
( C )
Pozos Acuífero de Atemajac ( B )













Presa derivadora
La Corona






Funcionamiento del Sistema Antiguo de Abastecimiento de agua
(Construido en 1956 por
Gobernador Agustín Yañez)
La verdad del agua en Guadalajara: alerta y lo que la población debe saber
Por Dr. Ing. José Arturo Gleason Espíndola Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara (Derechos Reservados, 2026)
Río Santiago
P.B.
Ocotlán
N
1. El agua es extraída del Lago de Chapala a traves de la Planta de Bombeo (PB) de Ocotlán.
2. El agua es conducida a través del Río Santiago
3. El agua llega a la presa derivadora La Corona para derivar a riego y suministro a Gdl
4. El agua que llega es conducida a través del Canal de Atequiza (24 km) para llegar a la presa La Calera.
5. La presa La Calera guarda y regula las aportaciones. Aquí se bombea el agua a la presa Las Pintas.
6. El agua llega a la Presa Las Pintas donde es bombeada hacia la Planta Potabilizadora No 1. (PP1).
7. En la PP1 el agua es potabilizada o limpiada y después es distribuida a traves de una red de tubería de 8,500 km de longitud para suministrar a 1,200,000 cuentas.
Fuente: Adaptado por Gleason, 2026 a partir del libro Agua para Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1974.
NOTA: Los acuíferos de Tesistán (A), Atemajac (B) y Toluquilla (C) a través de pozos abastecen al 30% de la población.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

## Slide 3
P.B.
Chapala
Acueducto Calderón
L = 31 KM
Presa Calderón
(Construida 1991)
Río Santiago
Canal de Atequiza
Acueducto
Chapala-Guadalajara
L =42.6 km
(Construido en 1991)
LAGO DE CHAPALA
Presa
La Calera
Presa
El Ahogado
Presa Las Pintas
Laguna de Cajititlá
Zapopan
Guadalajara
Tonalá
Tlaquepaque
El Salto
L = 34 Km
PP3
PP2
PP1
PP4
Tlajomulco
L = 24 Km
L = 42.6 Km
Pozos Acuífero de Tesistán
( A )
Pozos Acuífero de Toluquilla
( C )
Pozos Acuífero de Atemajac ( B )













Presa derivadora
La Corona






Funcionamiento del Sistema Antiguo de Abastecimiento de agua
(Construido en 1956 por
Gobernador Agustín Yañez)
La verdad del agua en Guadalajara: alerta y lo que la población debe saber
Por Dr. Ing. José Arturo Gleason Espíndola Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara (Derechos Reservados, 2026)
Río Santiago
P.B.
Ocotlán
N
1. El agua es extraída del Lago de Chapala a traves de la Planta de Bombeo (PB) de Ocotlán.
2. El agua es conducida a través del Río Santiago
3. El agua llega a la presa derivadora La Corona para derivar a riego y suministro a Gdl
4. El agua que llega es conducida a través del Canal de Atequiza (24 km) para llegar a la presa La Calera.
5. La presa La Calera guarda y regula las aportaciones. Aquí se bombea el agua a la presa Las Pintas.
6. El agua llega a la Presa Las Pintas donde es bombeada hacia la Planta Potabilizadora No 1. (PP1).
7. En la PP1 el agua es potabilizada o limpiada y después es distribuida a traves de una red de tubería de 8,500 km de longitud para suministrar a 1,200,000 cuentas.
Fuente: Adaptado por Gleason, 2026 a partir del libro Agua para Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1974.
NOTA: Los acuíferos de Tesistán (A), Atemajac (B) y Toluquilla (C) a través de pozos abastecen al 30% de la población.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Posibles causas de la contaminación del agua:
d. Sistemas de distribucion viejos y contaminados.
a. Fuentes contaminadas (Chapala y acuíferos).
b. Canales Atequiza y Las Pintas contaminados.
c. Sistema de potabilización viejo y colapsado.
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
d
d
d
d

## Slide 4: Propuestas
Organizar una gran mesa técnica ciudadana.
Diagnóstico Hídrico a fondo para tener una visión real de todos los aristas del problema.
Realizar un Plan Hídrico que defina:
3.1 Plan emergente de contención para los usuarios
3.2 Plan a corto, mediano y largo plazo
3.3 Priorizar los programas y proyectos estratégicos
3.4 Implementación inmediata y colaborativa

## Slide 5: Gracias
arturo.gleason@cuaad.udg.mx
(33) 1893 1376
Fb: ArturoGleasonE
X: @arturogleasone